# Гаджеты – Типы портов

#) Приводится максимальный ток зарядки, характеризующий скоростные свойства комплекта ЗУ-гаджет.

| Тип порта: Гаджет (аппарат): | SDP (PC) | Apple 1A | Apple 2A | Sony Charger | DCP ShortMode | Korean | Dedicated Charger | PowerIQ™ (Anker) | VoltIQ™ (Tronsmart) | QQ Charge (Qualcomm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на D- и D+ разные напряжения | D- и D+ соединены | Интеллектуальные системы |
| Смартфоны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Star B79 | 0.46A | 0.69A | 0.69A |  | 0.69A | 0.69A |  |  |  |  |
| Jiayu G2F (4.3″, WCDMA) | 0.47A |  | 0.47A | ? | 0.64A | 0.64A | ? |  |  |  |
| Jiayu G5S (4,7″) | 0.46A |  | 0.46A | ? | 0.82A | 0.82A | ? |  |  |  |
| Meizu M2 Mini (5″) | 0.47A | 0.47A | 0.47A |  | 1.06A | 1.06A |  |  |  |  |
| Xiaomi Redmi Note 2 (5.5″) | 0.45A | 0.45A | 0.45A |  | 1.35A | 1.35A |  |  |  |  |
| iPhone5S | 0.49A | 0.93A | 0.93A |  |  | 0.49A |  |  |  |  |
| Планшеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Freelander PX1 (7", WCDMA) | 0.47A | 1.26A | 1.34A |  | 1.34A | 1.34A |  |  |  |  |
| MP3-плееры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GPS-навигаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HP iPAQ 31x |  |  |  | # |  |  |  |  |  |  |
| Тип ЗУ пользователя: |  |
| Обозначение порта ЗУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Apple 1A – эквивалентен "DCP Divider1"

Apple 2A – эквивалентен "DCP Divider2"

DCP Short Mode – эквивалентен стандартам "YD/T 1591-2009" (Китай) и "ITU-T L.1000" (06/2011).

Korean (Korean tablet charging mode) – эквивалентен "DCP Applying 1.2 V to the D+ and D– Lines"

Dedicated Charger – отличается от "Korean" только напряжением на D-, D+ (2.5V вместо 1.2V).

PowerIQ™ technology (Anker)

VoltIQ technology (Tronsmart)

Qualcomm Quick Charge 2.0